## Slide 1
M68K
Editor m69k
Github questa lezione
Introduzione con linguaggi compilati e cosa è m69k

## Slide 2
REGISTRI
Conoscete le variabili?
Bene, in m68k esistono, sono di un numero limitato e si chiamano registri
Noi useremo solo i registri data, che sono quelli che iniziano con la lettera d
Source: link documentazione
18 registri utilizzabili, 8 data e 8 address
d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7
a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7

## Slide 3
MOVE
Copia il contenuto del primo operando nel secondo operando
move <primo operando>, <secondo operando>
move #100, d0
Source: link documentazione
Cosa succede nell’esempio?
Mettiamo il numero 100 dentro il registro d0
<primo operando>
<secondo operando>
move <primo operando>, <secondo operando>
move d1, d0
Cosa succede nell’esempio?
Copiamo il
contenuto del registro d1 dentro il registro d0
Da
A
Il secondo operando non può essere mai un numero

## Slide 4
ADD
Source: link documentazione
Effettua la somma di due valori e salva il risultato nel secondo
<primo op>
<secondo op>
<secondo operando>
Risultato
add <primo operando>, <secondo operando>
add #100, d0
Cosa succede nell’esempio?
Sommiamo 100 con il contenuto di d0 e
inseriamo il risultato dentro il registro d0
add <primo operando>, <secondo operando>
add d1, d0
Cosa succede nell’esempio?
Sommiamo i contenuti dei due registri e
inseriamo il risultato dentro il registro d0
Il secondo operando non può essere mai un numero
d0 = 100 + d0
d0 = d1 + d0

## Slide 5
SUB
Source: link documentazione
Effettua la sottrazione del secondo valore meno il primo e salva il risultato nel secondo
<secondo op>
<primo op>
<secondo operando>
Risultato
sub <primo operando>, <secondo operando>
add #100, d0
Cosa succede nell’esempio?
Sottraiamo il contenuto di d0 con 100 e
inseriamo il risultato dentro il registro d0
sub <primo operando>, <secondo operando>
add d1, d0
Cosa succede nell’esempio?
Sottraiamo i contenuti dei due registri e
inseriamo il risultato dentro il registro d0
Il secondo operando non può essere mai un numero
d0 = d0 - 100
d0 = d0 – d1

## Slide 6
MULS
Source: link documentazione
Moltiplica il secondo registro per il primo valore/registro e salva il risultato nel secondo registro
<secondo op>
<primo op>
<secondo operando>
Risultato
muls <primo operando>, <secondo operando>
muls #100, d0
Cosa succede nell’esempio?
Moltiplichiamo il contenuto di d0 con 100 e
inseriamo il risultato dentro il registro d0
muls <primo operando>, <secondo operando>
muls d1, d0
Cosa succede nell’esempio?
Moltiplichiamo i contenuti dei due registri e
inseriamo il risultato dentro il registro d0
Il secondo operando non può essere mai un numero
d0 = d0 * 100
d0 = d0 * d1

## Slide 7
CMP
Source: link documentazione
Ha il compito di comparare due operandi
Viene sempre utilizzato con a seguito i comandi di branch
cmp <a>, <b>
Comando | Logicamente | Acronimo
beq | b == a | Branch equal
bne | b != a | Branch not equal
blt | b < a | Branch less than
ble | b <= a | Branch less or equal
bgt | b > a | Branch greater than
bge | b >= a | Branch greater or equal

## Slide 8
COMANDI DI BRANCH
Source: link documentazione
Comando | Logicamente | Acronimo
beq | b == a | Branch equal
bne | b != a | Branch not equal
blt | b < a | Branch less than
ble | b <= a | Branch less or equal
bgt | b > a | Branch greater than
bge | b >= a | Branch greater or equal
cmp <d0>, <d1>
beq salto
Cosa succede nell’esempio?
Se d1 == d2 allora facciamo un salto alla label
chiamata salto
I comandi a destra per funzionare devono essere seguiti dalla label di dove il programma deve «saltare»
comando <label>

## Slide 9
LABEL
Source: link documentazione
Comando | Logicamente | Acronimo
beq | b == a | Branch equal
bne | b != a | Branch not equal
blt | b < a | Branch less than
ble | b <= a | Branch less or equal
bgt | b > a | Branch greater than
bge | b >= a | Branch greater or equal
cmp <d0>, <d1>
beq funzione
funzione:
Cosa succede nell’esempio?
Se d0 == d1 allora facciamo un salto alla label
chiamata funzione
Semantica label per fare il salto:
nomeLabel :
Quindi, alla fine, funziona un po’ come il goto in C
Da ricordare di mettere i due punti alla fine

## Slide 10
BRA
Source: link documentazione
E’ un salto incondizionato, va direttamente alla label scritta senza fare ulteriori controlli
bra <label>
label:
Cosa succede nell’esempio?
Facciamo un salto incondizionato verso la label con lo stesso nome

## Slide 11
TITOLO
Source: link documentazione

## Slide 12
NO MOD
Source: link documentazione
Effettua la somma di due valori e salva il risultato nel secondo
<primo op>
<secondo op>
<secondo operando>
Risultato
add <primo operando>, <secondo operando>
add #100, d0
Cosa succede nell’esempio?
Sommiamo 100 con il contenuto di d0 e
inseriamo il risultato dentro il registro d0
add <primo operando>, <secondo operando>
add d1, d0
Cosa succede nell’esempio?
Sommiamo i contenuti dei due registri e
inseriamo il risultato dentro il registro d0
Il secondo operando non può essere mai un numero
d0 = 100 + d0
d0 = d1 + d0
NO MOD